Введение

Разработка внесения изменений в генеральный план сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного между Администрацией муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан и ООО «АРДпроект».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан №391 от 21.10.2009г.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Арслановский сельсовет разработан на съемке, представленной Администрацией муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан в электронном виде.

В проекте использованы материалы утвержденной градостроительной документации «Разработка схемы территориального планирования муниципального района Чишминский район», выполненной ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012г.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2022 год, расчетный срок – 2032 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

В состав селького поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан входит 5 населенных пунктов: село Арсланово - административный центр сельского поселения, деревня Новая, село Аминево, деревня Ирек, деревня Леонидовка, расположенных вдоль участка автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа) севернее районного центра, поселка городского типа Чишмы.

Населенные пункты сельского поселения имеют четкую схему функционального зонирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов в комплексе с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территориях населенных пунктов площадки, пригодные для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития селького поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны плоскостных спортивных сооружений;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории села.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственные решения приняты на основании анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, основных видов хозяйственной деятельности, производственного и транспортного потенциала с учетом природных, инженерно-геологических, экологических ограничений, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения, гармонично вписанной в природный ландшафт.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- формирование компактной жилой среды с четким функциональным зонированием;

- развитие планировочной структуры селитебной территории, устройство междуквартальных проездов;

- размещение объектов сферы обслуживания;

- благоустройство территории населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных вод, устройство пешеходных тротуаров, укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Развитие селького поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Село Арсланово. Планировочная структура с.Арсланово состоит из улиц, расположенных в направлении с запада на восток вдоль реки Уза. В направлении с севера на юг по селу проходит автодорога, соединяющая село Арсланово с участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа), в направлении с востока на запад по ул.Центральной проходит автодорога, соединяющая между собой населенные пункты сельского поселения Арслановский сельсовет: с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Леонидовка.

В центральной части села в направлении с запада на восток протекает река Уза.

Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Зона промышленных и коммунально-складских предприятий расположена за границами населенного пункта в восточном и южном направлении.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки на участках, благоприятных для строительства в северо-восточном, юго-восточном и юго-западном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

При расчетах потребности села Арсланово в объектах культурно-бытового обслуживания с учетом обеспечения новых кварталов на расчетный срок реализации генерального плана выявлен дефицит мест в детских дошкольных учреждениях, клубах, помещений для досуга, торговых площадей и плоскостных спортивных сооружений, предприятий бытового обслуживания, аптечных пунктов, предприятий общественного питания, отсутствует отделение сберегательного банка.

Предлагается на первую очередь (до 2022г.):

- провести реконструкцию существующего здания школы на 360 мест и расположенного в здании школы детского дошкольного учреждения на 15 мест с увеличением мест в детском дошкольном учреждении до 90 мест за счет уменьшения количества мест в средней школе до 160 мест;

- провести реконструкцию клуба с увеличением до 210 мест, организацией помещений для досуга площадью 54,3 м2;

- построить торгово-бытовой комплекс с размещением в нем 271,5 м2 торговой площади магазинов товаров повседневного спроса, предприятия бытового обслуживания на 4 раб.места, аптечного пункта торговой площадью 15,3 м2, отделения сберегательного банка;

- провести реконструкцию существующей столовой на 36 посадочных мест.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

На расчетный срок (до 2032 г.) предлагается:

- оборудование футбольного поля площадью 1,0 га.

Деревня Новая. Планировочная структура д.Новая состоит из улиц, расположенных в направлении с запада на восток вдоль реки Уза. В направлении с севера на юг по восточной окраине села проходит автодорога, соединяющая д.Новая с участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа), в направлении с востока на запад по ул.Центральной проходит автодорога, соединяющая между собой населенные пункты сельского поселения Арслановский сельсовет: с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Леонидовка.

В южной части села в направлении с запада на юго-восток протекает река Уза.

Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Зона промышленных и коммунально-складских предприятий расположена за границами населенного пункта в юго-западном и южном направлении.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки на участках, благоприятных для строительства в восточном, северном и западном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

При расчетах потребности деревни Новая в объектах культурно-бытового обслуживания с учетом обеспечения новых кварталов на расчетный срок реализации генерального плана выявлен дефицит мест в детских дошкольных учреждениях, клубах, помещений для досуга, торговых площадей и плоскостных спортивных сооружений, предприятий бытового обслуживания, аптечных пунктов, предприятий общественного питания.

Предлагается на первую очередь (до 2022г.):

- провести реконструкцию клуба с увеличением до 160 мест, организацией помещений для досуга площадью 41,0 м2;

-  построить торгово-бытовой комплекс с размещением в нем 205,2 м2 торговой площади магазинов товаров повседневного спроса, предприятий бытового обслуживания на 3 раб.места, предприятий общественного питания на 27 посадочных мест, аптечного пункта торговой площадью 9,6 м2,

Потребность деревни Новая в детских дошкольных учреждениях учтена при расчете по сельскому поселению Арслановский сельсовет.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

На расчетный срок (до 2032 г.) предлагается:

- оборудование футбольного поля площадью 1,0 га.

Село Аминево. Планировочная структура с.Аминево состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль реки Уза. В направлении с севера на юг в центральной части села проходит автодорога, соединяющая с.Аминево с участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа), в направлении с северо-запада на юго-восток по ул.Школьной проходит автодорога, соединяющая между собой населенные пункты сельского поселения Арслановский сельсовет: с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Леонидовка.

В южной части села в направлении с северо-запада на юго-восток протекает река Уза.

Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Зона промышленных и коммунально-складских предприятий расположена за границами населенного пункта в юго-западном и южном направлении.

Земли для развития населенного пункта отведены в северо-западном направлении от существующих границ села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки на участках, благоприятных для строительства в северном и северо-восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

При расчетах потребности села Аминево в объектах культурно-бытового обслуживания с учетом обеспечения новых кварталов на расчетный срок реализации генерального плана выявлен дефицит мест в детских дошкольных учреждениях, клубах, помещений для досуга, торговых площадей и плоскостных спортивных сооружений, предприятий бытового обслуживания, аптечных пунктов, предприятий общественного питания.

Предлагается на первую очередь (до 2022г.):

- провести реконструкцию клуба с увеличением до 210 мест, организацией помещений для досуга площадью 54,4 м2;

- построить торгово-бытовой комплекс с размещением в нем 272,1 м2 торговой площади магазинов товаров повседневного спроса, предприятий бытового обслуживания на 4 раб.места, предприятий общественного питания на 36 посадочных мест, аптечного пункта торговой площадью 12,7 м2,

Потребность села Аминево в детских дошкольных учреждениях учтена при расчете по сельскому поселению Арслановский сельсовет.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

На расчетный срок (до 2032 г.) предлагается:

- оборудование футбольного поля площадью 1,0 га.

Деревня Ирек. Планировочная структура д.Ирек состоит из одной главной улицы Шоссейная, расположенной в направлении с юга на север, по которой проходит автодорога, соединяющая д.Ирек на севере с участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа), на юге с районным центром, поселком городского типа Чишмы.

Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Зона промышленных и коммунально-складских предприятий расположена за границами населенного пункта в юго-западном и северо-восточном направлении.

Земли для развития населенного пункта отведены в северном направлении от существующих границ села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки на участках, благоприятных для строительства в северном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

При расчетах потребности деревни Ирек в объектах культурно-бытового обслуживания с учетом обеспечения новых кварталов на расчетный срок реализации генерального плана выявлен дефицит мест в детских дошкольных учреждениях, клубах, помещений для досуга, плоскостных спортивных сооружений, предприятий бытового обслуживания, предприятий общественного питания.

Предлагается на первую очередь (до 2022г.):

- провести реконструкцию клуба с увеличением до 45 мест, организацией помещений для досуга площадью 11,3 м2;

- открыть предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место и предприятие общественного питания на 2 посадочных места.

Потребность деревни Ирек в детских дошкольных учреждениях, плоскостных спортивных сооружениях учтена при расчете по сельскому поселению Арслановский сельсовет.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

Деревня Леонидовка. Планировочная структура д.Леонидовка состоит из улиц, расположенных в направлении с востока на запад вдоль реки Уза. С северной окраины села проходит автодорога, соединяющая д.Леонидовка с населенными пунктами сельского поселения Арслановский сельсовет.

В центральной части села в направлении с запада на восток протекает река Уза.

Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Зона промышленных и коммунально-складских предприятий расположена за границами населенного пункта в северном направлении.

Земли для развития населенного пункта отсутствуют.

Потребность деревни Леонидовка в объектах культурно-бытового обслуживания учтена при расчете по сельскому поселению Арслановский сельсовет.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения основаны на результатах градостроительного анализа технического состояния и строительных характеристик жилого фонда, динамики и структуры жилищного строительства, экологического состояния территории.

Новое жилищное строительство в населенных пунктах сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по генеральному плану предполагается на новых, благоприятных для градостроительного освоения территориях: в с.Арсланово - в северном и южном направлении от существующих границ села, в д.Новая - в восточном, северном и западном направлении от существующих границ села, в с.Аминево - в северо-западном направлении от существующих границ села, в д.Ирек - в северном направлении от существующих границ села. В д.Леонидовка территории, благоприятные для градостроительного освоения, отсутствуют.

Площадки нового жилищного строительства по этапам расчетного срока

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га | Общая площадь жилья, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Арсланово, I очередь строительства (2012-2022г) |
| квартал 1 | индивидуальная | 2,51 | 0,463 |
| квартал 2 | индивидуальная | 1,64 | 0,289 |
| квартал 3 | индивидуальная | 2,22 | 0,405 |
| квартал 4 | индивидуальная | 4,03 | 0,694 |
| квартал 5 | индивидуальная | 1,04 | 0,405 |
| квартал 6 | индивидуальная | 4,81 | 0,926 |
| квартал 7 | индивидуальная | 4,83 | 0,926 |
| Итого (2012-2022г): |  | 21,08 | 4,108 |
| С.Арсланово, расчетный срок (2022-2032г) |
| квартал 8 | индивидуальная | 1,14 | 0,203 |
| квартал 9 | индивидуальная | 0,33 | 0,068 |
| квартал 10 | индивидуальная | 2,12 | 0,339 |
| квартал 11 | индивидуальная | 2,52 | 0,542 |
| квартал 12 | индивидуальная | 2,01 | 0,407 |
| квартал 13 | индивидуальная | 3,24 | 0,678 |
| Итого (2022-2032г): |  | 11,36 | 2,237 |
| Итого с.Арсланово, (2012-2032г): | 32,44 | 6,345 |
| Д.Новая, I очередь строительства (2012-2022г) |
| квартал 1 | индивидуальная | 2,86 | 0,541 |
| квартал 2 | индивидуальная | 4,62 | 0,902 |
| квартал 3 | индивидуальная | 3,02 | 0,421 |
| квартал 4 | индивидуальная | 3,80 | 0,722 |
| квартал 5 | индивидуальная | 2,61 | 0,421 |
| квартал 6 | индивидуальная | 1,54 | 0,241 |
| квартал 7 | индивидуальная | 1,28 | 0,241 |
| квартал 8 | индивидуальная | 0,61 | 0,060 |
| квартал 9 | индивидуальная | 1,93 | 0,361 |
| квартал 10 | индивидуальная | 3,36 | 0,602 |
| Итого (2012-2022г): |  | 25,63 | 4,512 |
| Д.Новая, расчетный срок (2022-2032г) |
| квартал 11 | индивидуальная | 3,70 | 0,776 |
| квартал 12 | индивидуальная | 1,94 | 0,423 |
| квартал 13 | индивидуальная | 4,45 | 0,987 |
| квартал 14 | индивидуальная | 5,06 | 1,058 |
| Итого (2022-2032г): |  | 15,15 | 3,244 |
| Итого д.Новая, (2012-2032г) | 40,78 | 7,756 |
| С.Аминево, I очередь строительства (2012-2022г) |
| квартал 1 | индивидуальная | 2,22 | 0,452 |
| квартал 2 | индивидуальная | 1,90 | 0,387 |
| квартал 3 | индивидуальная | 4,54 | 0,774 |
| квартал 4 | индивидуальная | 2,44 | 0,516 |
| квартал 5 | индивидуальная | 5,53 | 1,097 |
| квартал 6 | индивидуальная | 1,89 | 0,387 |
| квартал 7 | индивидуальная | 0,72 | 0,129 |
| квартал 8 | индивидуальная | 1,56 | 0,516 |
| квартал 9 | индивидуальная | 2,11 | 0,452 |
| квартал 10 | индивидуальная | 1,59 | 0,323 |
| Итого (2012-2022г): |  | 24,50 | 5,033 |
| С.Аминево, расчетный срок (2022-2032г) |
| квартал 11 | индивидуальная | 7,13 | 1,663 |
| квартал 12 | индивидуальная | 6,91 | 1,663 |
| квартал 13 | индивидуальная | 6,94 | 1,663 |
| Итого (2022-2032г): |  | 20,98 | 4,989 |
| Итого с.Аминево, (2012-2032г): | 45,48 | 10,022 |
| Д.Ирек, I очередь строительства (2012-2022г) |
| квартал 1 | индивидуальная | 0,74 | 0,115 |
| квартал 2 | индивидуальная | 1,81 | 0,346 |
| Итого (2012-2022г): |  | 2,55 | 0,461 |
| Д.Ирек, расчетный срок (2022-2032г) |
| квартал 3 | индивидуальная | 1,33 | 0,270 |
| квартал 4 | индивидуальная | 3,92 | 0,810 |
| Итого (2022-2032г): |  | 5,25 | 1,080 |
| Итого д.Ирек, (2012-2032г): | 7,80 | 1,541 |
| Всего по сельскому поселению, I очередь строительства (2012-2022г): | 14,114 |
| Всего по сельскому поселению, расчетный срок (2022-2032г): | 11,550 |
| Всего по сельскому поселению, (2012-2032г): | 25,664 |

Объем жилищного строительства на первую очередь генерального плана составит 14,114 тыс.м2, на расчетный срок – 11,550 тыс.м2 общей площади жилья.

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 1,283 тыс.кв.м общей площади жилья.

Общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2012-2032гг) ориентировочно составит 25,664 тыс.м2 общей площади жилья.

Жилищная обеспеченность к 2032 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Прогноз развития жилищного фонда селького поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

| Показатели | 2012г. | 2022г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 1749 | 2300 | 2685 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 26,7 | 25,6 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс.м2) | 46,698 | 58,880 | 80,550 |
| Убыль жилья (тыс.м2) | - | - | - |
| Новое строительство за период (тыс.м2) | - | 14,106 | 28,080 |

Проектируемая зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,30 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития селького поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан определены предпосылки и возможные условия перспективного развития сельского поселения, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (том 2). На первую очередь строительства в сельском поселении будут проживать 2300 человек, на расчетный срок – 2749 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства в селе.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

| Территория усадебной застройки, га | Сущ. | I очередь (новое строительство с учетом сущ.) | Расчетный срок (с учетом сущ. и I очереди) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Арсланово | 122,93 | 144,01 | 155,37 |
| д.Новая | 89,73 | 115,36 | 130,51 |
| с.Аминево | 95,46 | 119,96 | 140,94 |
| д.Ирек | 21,55 | 24,10 | 29,35 |
| д.Леонидовка | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| Итого по сельскому поселению Арслановский сельсовет | 345,99 | 419,75 | 472,49 |

Жилищное строительство

Село Арсланово. Для нового жилищного строительства на I очередь (до 2022г.) при жилищной обеспеченности 25,6 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4), количестве участков усадебных жилых домов  - 71 единиц, проектном количестве населения 160 чел. требуется новой общей жилой площади: 160 чел. х 25,6 м2/чел. = 4096 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на I очередь в северо-восточной и юго-западной части села при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 160 чел. / 10,00 чел./га = 16 га.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2032г.) в юго-восточной и юго-западной части села при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 75 чел. / 10,00 чел./га = 7,5 га.

На расчётный срок при жилищной обеспеченности 30,0 м2 жилой фонд села Арсланово должен составить: 1009 чел. х 30,0 м2/чел. = 30 270 м2.

Деревня Новая. Для нового жилищного строительства на I очередь (до 2022г.) при жилищной обеспеченности 25,6 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4), количестве участков усадебных жилых домов  - 75 единиц, проектном количестве населения 176 чел. требуется новой общей жилой площади: 176 чел. х 25,6 м2/чел. = 4506 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на I очередь в северо-западной и восточной части деревни при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 176 чел. / 10,00 чел./га = 17,6 га.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2032г.) в северо-западной и юго-западной части деревни при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 108 чел. / 10,00 чел./га = 10,8 га.

На расчётный срок при жилищной обеспеченности 30,0 м2 жилой фонд деревни Новая должен составить: 684 чел. х 30,0 м2/чел. = 20 520 м2.

Село Аминево. Для нового жилищного строительства на I очередь (до 2022г.) при жилищной обеспеченности 25,6 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4), количестве участков усадебных жилых домов  - 78 единиц, проектном количестве населения 197 чел. требуется новой общей жилой площади: 197 чел. х 25,6 м2/чел. = 5043,2 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на I очередь в северной и северо-восточной части села при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 197 чел. / 10,00 чел./га = 19,7 га.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2032г.) в северо-восточной части села при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 166 чел. / 10,00 чел./га = 16,6 га.

На расчётный срок при жилищной обеспеченности 30,0 м2 жилой фонд села Арсланово должен составить: 867 чел. х 30,0 м2/чел. = 26 010 м2.

Деревня Ирек. Для нового жилищного строительства на I очередь (до 2022г.) при жилищной обеспеченности 25,6 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4), количестве участков усадебных жилых домов  - 8 единиц, проектном количестве населения 18 чел. требуется новой общей жилой площади: 18 чел. х 25,6 м2/чел. = 460,8 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на I очередь в северо-западной части деревни при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 18 чел. / 10,00 чел./га = 1,8 га.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2032г.) в северо-западной части деревни при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 36 чел. / 10,00 чел./га = 3,6 га.

На расчётный срок при жилищной обеспеченности 30,0 м2 жилой фонд деревни Новая должен составить: 189 чел. х 30,0 м2/чел. = 5 670 м2.

Итого по сельскому поселению Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан:

Для нового жилищного строительства на I очередь (до 2022г.) при жилищной обеспеченности 25,6 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4), количестве участков усадебных жилых домов  - 393 единицы, проектном количестве населения 551 чел. требуется новой общей жилой площади: 551 чел. х 25,6 м2/чел. = 14 105,6 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на I очередь при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации):

551 чел. / 10,00 чел./га = 55,1 га.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2032г.) при средней площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 385 чел. / 10,00 чел./га = 38,5 га.

На расчётный срок при жилищной обеспеченности 30,0 м2 жилой фонд сельского поселения должен составить: 2749 чел. х 30,0 м2/чел. = 82 470 м2.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Одной из основных целей генерального плана сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан является удовлетворение потребностей населения сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствие с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету потребность в детских дошкольных учреждениях на I очередь реализации генерального плана составит 76 мест, на расчетный срок – 89 мест. В настоящее время в сельском поселении имеются детские ясли-сад в здании средней школы с.Арсланово проектной вместимостью 15 мест.

На I очередь реализации генерального плана необходимо провести реконструкцию существующего здания школы на 360 мест и расположенного в здании школы детского дошкольного учреждения на 15 мест с увеличением мест в детском дошкольном учреждении до 90 мест за счет уменьшения количества мест в средней школе до 160 мест.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах на I очередь реализации генерального плана составит 331 место, на расчетный срок – 387 мест, в т.ч. на расчетный срок в с.Аминево и д.Леонидовка потребность составит 131 место при имеющейся в с.Аминево общеобразовательной школе на 160 мест, в д.Новая потребность составит 98 мест при имеющейся общеобразовательной школе на 160 мест, в с.Арсланово и д.Ирек потребность составит 158 мест при имеющейся средней школе на 360 мест.

На период реализации генерального плана дополнительное расширение существующих школ не потребуется.

Учреждения здравоохранения. Учреждения здравоохранения в сельском поселении Арслановский сельсовет представлены тремя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) в с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, которые обеспечивают прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана.

Населенные пункты сельского поселения недостаточно обеспечены аптечными пунктами, расчетная потребность в аптечных пунктах на I очередь реализации генерального плана составит 32,2 м2 торговой площади, на расчетный срок – 37,6 м2 торговой площади. Предлагается разместить аптечные пункты в проектируемых торгово-бытовых комплексах с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево.

Учреждения культуры. Существующие в с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Ирек клубы общей вместимостью 240 мест не обеспечивают нормативную потребность населения в культурно-досуговых учреждениях. Расчетная потребность в местах в учреждениях культуры на I очередь реализации генерального плана составит 529 мест, на расчетный срок – 618 мест, в т.ч. на расчетный срок в с.Арсланово потребность составит 208 мест при имеющемся клубе на 70 мест,  в с.Аминево и д.Леонидовка потребность составит 208 мест при имеющемся в с.Аминево клубе на 70 мест, в д.Новая потребность составит 157 мест при имеющемся клубе на 70 мест, в д.Ирек потребность составит 43 места при имеющемся клубе на 30 мест.

На  I очередь реализации генерального плана необходимо провести реконструкцию клубов сельского поселения в с.Арсланово с увеличением до 210 мест, организацией помещений для досуга площадью 54,3 м2, в д.Новая с увеличением до 160 мест, организацией помещений для досуга площадью 41,0 м2, в с.Аминево с увеличением до 210 мест, организацией помещений для досуга площадью 54,4 м2, в д.Ирек с увеличением до 45 мест, организацией помещений для досуга площадью 11,3 м2, предприятия бытового обслуживания на 1 раб.место и предприятия общественного питания на 2 посадочных места.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Спортивные залы (3 зала) общего типа при школах в с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево общей площадью 260 м2 обеспечивают потребности населения в закрытых спортивных залах на расчетный срок реализации генерального плана.

При школах в с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево имеются также спортивные площадки общей площадью 0,3 га. Расчетная потребность сельского поселения в плоскостных спортивных сооружениях на  I очередь реализации генерального плана составит 1,61 га, на расчетный срок – 1,88 га. на расчетный срок реализации генерального плана предусмотрено оборудование футбольного поля площадью 1,0 га в юго-западной части с.Арсланово, футбольного поля площадью 1,0 га в северо-восточной части с.Аминево, футбольного поля площадью 1,0 га в северо-западной части д.Новая.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности.

На I очередь реализации генерального плана планируется строительство торгово-бытовых комплексов в с.Арсланово с размещением в нем 271,5 м2 торговой площади магазинов товаров повседневного спроса, предприятия бытового обслуживания на 4 раб.места, в д.Новая с размещением в нем 205,2 м2 торговой площади магазинов товаров повседневного спроса, предприятий бытового обслуживания на 3 раб.места, предприятий общественного питания на 27 посадочных мест, в с.Аминево с размещением в нем 272,1 м2 торговой площади магазинов товаров повседневного спроса, предприятий бытового обслуживания на 4 раб.места, предприятий общественного питания на 36 посадочных мест.

На  I очередь реализации генерального плана необходимо провести реконструкцию существующей столовой в с.Арсланово на 36 посадочных мест.

В д.Ирек имеющиеся объекты торговли полностью обеспечивают прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана. На  I очередь реализации генерального плана необходимо провести реконструкцию клуба в д.Ирек с организацией предприятия бытового обслуживания на 1 раб.место и предприятия общественного питания на 2 посадочных места.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения требуется 1 отделение связи и отделение сберегательного банка мощностью 1 операционное место. В селе имеется одно отделение почтовой связи, отделение сберегательного банка отсутствует. На I очередь реализации генерального плана необходимо разместить отделение сберегательного банка в проектируемом торгово-бытовом комплексе с Арсланово.

Пожарное депо. На сегодняшний день пожарное депо в сельском поселении Арслановский сельсовет отсутствует. Ближайшая пожарная часть №95 ГУ«16 ОФПС по РБ» расположена в пгт.Чишмы, по адресу ул.Ленина, 52б в пределах 14-20мин времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федеральный закон №123-83 от 22.07.2008г.).

Кладбища. В сельском поселении имеются кладбище в с.Арсланово площадью 2,93 га, кладбище в д.Новая  площадью 5,43 га, 2 действующих кладбища площадью 5,34 га в с.Аминево. Заполненность действующих кладбищ составляет 70%.

Свободные территории кладбищ составляют 4,11 га. К расчетному сроку нормативная потребность в территории кладбища составит 0,64 га, следовательно, потребность в расширении существующих кладбищ отсутствует.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетный показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2300 чел. | расч. срок 2749 чел. |  |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 331 | 396 | сущ. |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 76 | 91 | реконструкция сущ. |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 0,6 | 1 | 2 | сущ. |
| Аптечный пункт | м2 | 14 | 32,2 | 38,5 | I очередь строительства |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | сущ. |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | I очередь строительства |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,55 | 0,66 | сущ. |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 529 | 824 | реконструкция сущ. |
| Сельские библиотеки | тыс. книг | 6-7,5 | 13,8 | 16,5 | реконструкция сущ. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 138 | 165 | реконструкция сущ. |
| Магазины товаров повседневного спроса | м2 торг. площади | 300 | 690 | 825 | I очередь строительства |
| в том числе: -продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 230 | 275 | I очередь строительства |
| -непродовольственные | м2 торг. площади | 200 | 460 | 550 | I очередь строительства |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 92 | 110 | I очередь строительства |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 9 | 11 | I очередь строительства |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 184 | 22 | сущ. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,61 | 4,4 | Расчетный срок |

Расчет территорий общественно-деловой зоны (общего пользования)

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | I очередь, га | Расчетный срок с учетом сущ. и I очер., га |
| С.Арсланово |  |  |  |
| Территории детских садов, школ | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,87 | 1,06 | 1,94 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания | 2,24 | 2,43 | 3,31 |
| Д.Новая |  |  |  |
| Территории детских садов, школ | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 1,66 | 1,85 | 2,73 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания | 4,12 | 4,31 | 5,19 |
| С.Аминево |  |  |  |
| Территории детских садов, школ | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,86 | 1,06 | 1,94 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания | 2,38 | 2,58 | 3,46 |
| Д.Ирек |  |  |  |
| Территории детских садов, школ | - | - | - |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Д.Леонидовка |  |  |  |
| Территории детских садов, школ | - | - | - |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Итого по сельскому поселению Арслановский сельсовет |  |  |  |
| Территории детских садов, школ | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 3,49 | 4,07 | 6,71 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания | 8,84 | 9,42 | 12,06 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

| Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Средняя школа с.Арсланово Детские ясли – сад с.Арсланово | 160 мест 90 мест | 1,37 | сущ. реконструкция на I очередь |
| Общеобразовательная школа д.Новая | 160 мест | 2,46 | сущ. |
| Общеобразовательная школа с.Аминево | 160 мест | 1,52 | сущ. |
| Учреждения культуры |
| Клуб с.Арсланово помещения для досуга библиотека | 210 мест 54,3 м2 12,1 тыс. книг | 0,19 | сущ. реконструкция на I очередь |
| Клуб д.Новая помещения для досуга библиотека | 160 мест 41,0 м2 10,2 тыс. книг | 0,97 | сущ. реконструкция на I очередь |
| Клуб с.Аминево помещения для досуга библиотека | 210 мест 54,4 м2 9,9 тыс. книг | 0,44 | сущ. реконструкция на I очередь |
| Клуб д.Ирек помещения для досуга библиотека | 45 мест 11,3 м2 1,1 тыс. книг | 0,08 | сущ. реконструкция на I очередь |
| Административные учреждения и предприятия связи |
| Администрация сельского поселения с.Арсланово | 1 объект | 0,14 | сущ. |
| Отделение связи с.Арсланово | 1 объект | 0,08 | сущ. |
| Отделение сберегательного банка в составе торгово-бытового комплекса с.Арсланово |  | - | I очередь строительства |
| Административное здание ООО «Уза», д.Новая | 1 объект | 0,52 |  |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП с.Арсланово | 35 посещ. в смену | 0,16 | сущ. |
| ФАП д.Новая | 35 посещ. в смену | 0,0052 | сущ. |
| ФАП с.Аминево в здании клуба | 35 посещ. в смену | - | сущ. |
| Аптечный пункт с.Арсланово в составе торгово-бытового комплекса | 15,3 м2 торг.пл. | - | I очередь строительства |
| Аптечный пункт д.Новая в составе торгово-бытового комплекса | 9,6 м2 торг.пл. | - | I очередь строительства |
| Аптечный пункт с.Аминево в составе торгово-бытового комплекса | 12,7 м2 торг.пл. | - | I очередь строительства |
| Предприятия общественного питания |
| Столовая с.Арсланово | 36 посад. мест | 0,11 | сущ. реконструкция на I очередь |
| Столовая д.Новая в составе торгово-бытового комплекса | 27 посад. мест | - | I очередь строительства |
| Столовая с.Аминево в составе торгово-бытового комплекса | 36 посад. мест | - | I очередь строительства |
| Закусочная в составе клуба д.Ирек | 2 посад. места | - | реконструкция на I очередь |
| Предприятия торговли и бытового обслуживания |
| Магазин со смешанным ассортиментом «Айнур», с.Арсланово, ул.Центральная 15А | 11 м2 торг.пл. | 0,0035 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом ООО «Кооператор», с.Арсланово, ул.Центральная 31А | 25 м2 торг.пл. | 0,0312 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом «Аврора», с.Арсланово, ул.Речная 10А | 39 м2 торг.пл. | 0,0081 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом, д.Новая, ул.Центральная 31 | 27,7 м2 торг.пл. | 0,0107 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом, д.Новая, ул.Казанская 25 | 30 м2 торг.пл. | 0,0028 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом, д.Новая, ул.Центральная 7 | 66,9 м2 торг.пл. | 0,0068 | сущ. |
| Продовольственный киоск, с.Аминево, ул.Таш–Чишмы 107 | 6 м2 торг.пл. | 0,0034 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом «Света», с.Аминево, ул.Таш–Чишмы 15 | 11,3 м2 торг.пл. | 0,0193 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом «Дамир», с.Аминево, ул.Центральная 16Б | 15,4 м2 торг.пл. | 0,0896 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом «Лира», д.Ирек, ул.Шоссейная 23В | 42 м2 торг.пл. | 0,0069 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом ООО «Ильгам», д.Ирек, ул.Шоссейная 23Б | 35 м2 торг.пл. | 0,0071 | сущ. |
| Магазин со смешанным ассортиментом, д.Леонидовка, ул.Речная 18 | 12 м2 торг.пл. | 0,0049 | сущ. |
| Торгово-бытовой комплекс с.Арсланово | 196,5 м2 торг.пл. | 0,1938 | I очередь строительства |
| Торгово-бытовой комплекс д.Новая | 80,6 м2 торг.пл. | 0,1881 | I очередь строительства |
| Торгово-бытовой комплекс с.Аминево | 227,4 м2 торг.пл. | 0,2015 | I очередь строительства |
| предприятие бытового обслуживания с.Арсланово в составе торгово-бытового комплекса | 4 раб.места | - | I очередь строительства |
| предприятие бытового обслуживания д.Новая в составе торгово-бытового комплекса | 3 раб.места | - | I очередь строительства |
| предприятие бытового обслуживания с.Аминево в составе торгово-бытового комплекса | 4 раб.места | - | I очередь строительства |
| предприятие бытового обслуживания в составе клуба д.Ирек | 1 раб.место | - | реконструкция на I очередь |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы общего типа (при школах) в с.Арсланово, с.Аминево, д.Новая | 260 м2 | - | сущ. |
| Спортивные площадки (при школах) в с.Арсланово, с.Аминево, д.Новая | га | 0,3 | сущ. |
| Футбольные поля в с.Арсланово, с.Аминево, д.Новая | 3 объекта | 2,63 | расчетный срок |
| Культовые сооружения |
| Мечеть с.Арсланово | 1 объект | 0,047 | сущ. |
| Мечеть д.Новая | 1 объект | 0,042 | сущ. |
| Мечеть с.Аминево | 1 объект | 0,209 | сущ. |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

На сегодняшний день территории сельскохозяйственных предприятий располагаются за границами населенных пунктов сельского поселения.

На период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений. Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

На территории сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан расположены производственные предприятия ООО «Дорожник», ООО «Уза» и фермерское хозяйство «Алмаз», которые обрабатывают арендованные земли сельскохозяйственного назначения с использованием современной техники. Основной вид деятельности предприятий: сельское хозяйство смешанное (растениеводство в сочетании с животноводством).

На расчетный срок генерального плана  проектом предусматривается территория под тепличное хозяйство в 200 метрах от границы с.Аминево.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона объектов агропромышленного комплекса;

- зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений (за границей деревни);

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

Зона размещения объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Планируемый класс опасности II-V с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 50-300 метров.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию деревни.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Арсланово |
| 1 | Водонапорная башня | 1 объект | 0,0007 | сущ. |
| 2 | Котельная | 1 объект | 0,005 | сущ. |
| 3 | ГРП | 1 объект | 0,005 | сущ. |
| 4 | Трансформаторные подстанции | 4 объекта | 0,0048 | сущ. |
| 5 | КТП | 2 объекта | 0,0005 | сущ. |
| 6 | Мост через р.Уза | 2 объекта | 0,05 | сущ. |
| 9 | Очистные сооружения бытовой канализации | 1 объект | 1,00 | I очередь строительства |
|  | Итого: |  | 1,066 |  |
| Д.Новая |
|  | Водонапорная башня | 1 объект | 0,0007 | сущ. |
|  | Котельная | 2 объекта | 0,04 | сущ. |
|  | ГРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Трансформаторные подстанции | 4 объекта | 0,0048 | сущ. |
|  | КТП | 5 объектов | 0,0013 | сущ. |
|  | Мост через р.Уза | 2 объекта | 0,0216 | сущ. |
|  | Очистные сооружения бытовой канализации | 1 объект | 1,00 | I очередь строительства |
|  | Итого: |  | 1,0714 |  |
| с.Аминево |
|  | Водонапорная башня | 1 объект | 0,0007 | сущ. |
|  | ГРП | 1 объект | 0,023 | сущ. |
|  | Трансформаторные подстанции | 2 объекта | 0,0024 | сущ. |
|  | КТП | 5 объектов | 0,0013 | сущ. |
|  | Мост через р.Уза | 2 объекта | 0,038 | сущ. |
|  | Склад МТМ | 1 объект | 0,0809 | сущ. |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 объект | 0,0012 | I очередь строительства |
|  | ШРП жилой застройки | 2 объекта | 0,06 | I очередь строительства |
|  | Очистные сооружения бытовой канализации | 1 объект | 1,00 | I очередь строительства |
|  | Итого: |  | 1,2075 |  |
| д.Ирек |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 объект | 0,0012 | сущ. |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 объект | 0,0012 | I очередь строительства |
|  | Итого: |  | 0,0024 |  |
| д.Леонидовка |
|  | КТП | 1 объект | 0,0003 | сущ. |
|  | Итого: |  | 0,0003 |  |
|  | Итого по сельскому поселению: |  | 3,3476 |  |

Территории очистных сооружений бытовой канализации расположены за границами населенных пунктов сельского поселения и в баланс территорий не включены.

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане выделены следующие зоны рекреационного назначения:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, улицы, скверы, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Полоса водоохранного озеленения р.Уза, территории зеленых насаждений общего пользования, озеленение газонов улиц деревни являются дополнением рекреационных зон населенных пунктов с футбольными полями для активного отдыха и спорта в с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

Показатели озеленения территорий населенных пунктов

сельского поселения Арслановский сельсовет

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | I очередь, га | Расчетный срок с учетом сущ. и I очер., га |
| С.Арсланово | 36,92 | 46,75 | 62,00 |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 32,97 | 42,80 | 56,73 |
| - озеленение улиц | 32,97 | 34,93 | 36,35 |
| - рекреационная зона | - | 1,43 | 1,43 |
| - естественные насаждения | - | 6,44 | 10,67 |
| Насаждения специального назначения (водоохранных зон): | 3,95 | 3,95 | 5,27 |
| Д.Новая | 55,37 | 60,82 | 69,62 |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 16,61 | 22,06 | 30,86 |
| - озеленение улиц | 13,19 | 16,26 | 20,09 |
| - естественные насаждения | 3,42 | 1,96 | 6,93 |
| - рекреационная зона | - | 3,84 | 3,84 |
| Насаждения специального назначения (водоохранных зон): | 38,76 | 38,76 | 38,76 |
| С.Аминево | 46,54 | 63,27 | 82,18 |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 46,54 | 63,27 | 82,18 |
| - озеленение улиц | 39,67 | 41,87 | 46,21 |
| - естественные насаждения | 6,87 | 31,03 | 34,24 |
| - рекреационная зона | - | 1,73 | 1,73 |
| Д.Ирек | 3,58 | 8,63 | 11,08 |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 3,58 | 8,63 | 11,08 |
| - озеленение улиц | 2,61 | 2,97 | 3,69 |
| - естественные насаждения | 0,97 | 1,15 | 2,88 |
| - рекреационная зона | - | 4,51 | 4,51 |
| Д.Леонидовка | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| Насаждения специального назначения (водоохранных зон): | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| Итого по сельскому поселению Арслановский сельсовет | 161,25 | 209,67 | 235,67 |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 99,70 | 148,12 | 172,57 |
| - озеленение улиц | 88,44 | 96,03 | 106,34 |
| - естественные насаждения | 11,26 | 40,58 | 54,72 |
| - рекреационная зона | - | 11,51 | 11,51 |
| Насаждения специального назначения (водоохранных зон): | 61,55 | 61,55 | 63,10 |

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40% (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Ландшафт. Зеленые насаждения в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах, насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона кладбищ. В сельском поселении имеются кладбище в с.Арсланово площадью 2,94 га, кладбище в д.Новая  площадью 5,43 га, 1 закрытое кладбище площадью 1,20 га и 2 действующих кладбища площадью 5,35 га в с.Аминево. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (относящегося к V классу) составляет 50 метров.

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день на территории сельского поселения Арслановский сельсовет расположены четыре свалки коммунальных отходов, которые требуют выноса:

- свалка коммунальных отходов северо-западнее с.Арсланово площадью 1,65 га, растояние до жилых домов 160м;

- свалка коммунальных отходов юго-западнее с.Арсланово площадью 1,53 га, растояние до жилых домов 200м;

- свалка коммунальных отходов юго-восточнее д.Новая площадью 0,4 га, растояние до жилых домов 400м;

- свалка коммунальных отходов восточнее д.Аминево площадью 0,54 га, растояние до жилых домов 350м.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенных пунктов не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения. Проектом предусматривается закрытие свалок коммунальных отходов, не отвечающих санитарным нормам, организация сбора и удаление ТКО и размещение на территории Арслановского сельсовета пункта приема вторсырья.

Примерные сроки выполнения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, не соответствующих требованиям природоохранного законодательства – до 2020г.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона объектов размещения биологических отходов

Уничтожение  биологических  отходов  осуществляется  в  скотомогильниках. Эксплуатация   скотомогильников   производится   согласно   «Ветеринарно-санитарным  правилам  сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов» (с изменениями на 16 августа 2007 года).

Ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников на территории сельского поселения Арслановский сельсовет по результатам осенней ревизии 2010г.

| № п/п | Местоположение | Дата | Тип конструкции | Расстояние от населенного пункта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Арсланово | - | - | - |
| 2 | Д.Новая | 2003 | Земляная | 1000 |
| 3 | С.Аминево | 1997 | Железная емкость | 1500 |
| 4 | Д.Леонидовка | 1998 | Железная емкость | 1000 |

Проектом предусматривается закрытие скотомогильников, не отвечающих санитарным нормам (с.Арсланово, д.Новая) и предлагается строительство усовершенствованных скотомогильников типа «Яма Беккера». Проектируемые скотомогильники размещаются из расчета один объект на несколько близлежащих  населенных  пунктов.  Санитарно–защитная  зона  от  скотомогильника  до  жилой  застройки  принимается  1000м  (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03)

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Арслановский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- школы со спортивными залами;

- детский сад;

- футбольные поля;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в сельском поселении Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан представлены выявленными памятниками истории, расположенными в общественно-деловой зоне с.Арсланово и с.Аминево.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

| № | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Вид памятника | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник-обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Арсланово, ул.Центральная 40 | 1985г. | п/истории | В |
| 2 | Памятник-обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Аминево, ул.Центральная 16А | 2011г. | п/истории | В |

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Транспортная инфраструктура - это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках.

Населенные пункты селького поселения Арслановский сельсовет расположены вдоль участка автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа) севернее районного центра, поселка городского типа Чишмы.

Административный центр сельского поселения с. Арсланово находится в 40  км от столицы республики города Уфы, в 12 км от районного центра пгт. Чишмы.

Обслуживание населения осуществляется частными предпринимателями. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршрутам Чишмы-Алкино, Чишмы-Дема, автобусная остановка расположена на перекрестке автотрассы федерального значения М5 и автодороги с.Арсланово-пгт.Чишмы.

Ближайшая железнодорожная станция – Чишмы. Код станции: 65150. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа), автодорогами межмуниципального и местного значения, частными дорогами:

- автодорога межмуниципального значения Аминево-Новая-М5 протяженностью 10,1км с асфальто-бетонным покрытием 9,1км;

- автодорога местного значения Леонидовка-Аминево протяженностью 5,4км с частичным асфальто-бетонным покрытием 2,2км;

- автодорога местного значения подъезд от с.Аминево к М5 протяженностью 4км с асфальто-бетонным покрытием;

- частная дорога Арсланово-Новая протяженностью 2,3км с переходным покрытием.

Село Арсланово.

Общая протяженность существующих улиц и дорог села Арсланово составляет 11,4 км.

Главная улица, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная – проходит в направлении с запада на восток вдоль реки Уза, ее протяженность 1,6 км, ширина улицы в красных линиях 25-30 метров, ширина проезжей части 7 м, покрытие частично асфальтовое, площадь покрытия 0,9 га.

В направлении с севера на юг по ул.Трактовой проходит автодорога, соединяющая село Арсланово с участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа). Ее протяженность в границах населенного пунка 1,4 км, ширина проезжей части 7м, покрытие асфальтовое, площадь покрытия 0,7 га.

Второстепенные улицы в жилой застройке ул.Первомайская, ул.Новая, ул.Мира, ул.Балтач, ул.Луговая, ул.Речная не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части улиц 6 м, общая протяженность 5,5 км, площадь 2,7 га.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 3 м, общая протяженность 2,9 км, площадь 0,9 га.

Дороги в промышленной зоне располагаются за границами населенного пункта и в балансе использования территорий не учтены.

Деревня Новая.

Общая протяженность существующих улиц и дорог деревни Новая составляет 11,37 км.

Главная улица, на которой разместились основные административные здания деревни, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная – проходит в направлении с севера на юго-восток вдоль реки Уза, ее протяженность 1,72 км, ширина улицы в красных линиях 20-30 метров, ширина проезжей части 6 м, покрытие частично асфальтовое, площадь покрытия 1,03 га.

В направлении с севера на юг по восточной окраине села проходит автодорога, соединяющая д.Новая с участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа). Ее протяженность в границах населенного пунка 1,7 км, ширина проезжей части 6 м, покрытие асфальтовое, площадь покрытия 0,8 га.

Второстепенные улицы в жилой застройке ул. Казанская, ул.Набережная, ул.Свободы, ул.Речная имеют асфальтовое покрытие, ширина проезжей части улиц 6 м, общая протяженность 3,35 км, площадь 1,7 га.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 3 м, общая протяженность 4,6 км, площадь 1,6 га.

Дороги в промышленной зоне располагаются за границами населенного пункта и в балансе использования территорий не учтены.

Село Аминево.

Общая протяженность существующих улиц и дорог села Аминево составляет 9,2 км.

Главная улица, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная – проходит в направлении с севера на юго-восток вдоль реки Уза, ее протяженность 1,23 км, ширина улицы в красных линиях 15-25 метров, ширина проезжей части 5 м, покрытие асфальтовое, площадь покрытия 0,3 га.

Главная улица в жилой застройке, ул.Таш-Чишмы, проходит в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль реки Уза, ее протяженность 2,47 км, ширина улицы в красных линиях 25-30 метров, ширина проезжей части 6 м, покрытие частично асфальтовое, площадь покрытия 1,5 га.

Второстепенные улицы в жилой застройке ул.Новая, ул.Караталово не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части улиц 3 м, общая протяженность 1,1 км, площадь 0,32 га.

В направлении с северо-запада на юго-восток по ул.Школьной проходит автодорога, соединяющая между собой населенные пункты сельского поселения Арслановский сельсовет. Протяженность ул.Школьной 1,74 км, ширина проезжей части 6 м, покрытие асфальтовое, площадь покрытия 1,04 га.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 3 м, общая протяженность 2,1 км, площадь 0,62 га.

Дороги в промышленной зоне располагаются за границами населенного пункта и в балансе использования территорий не учтены.

Деревня Ирек.

Общая протяженность существующих улиц и дорог деревни Ирек составляет 4,1 км.

Единственная главная улица деревни Ирек, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Шоссейная – проходит в направлении с юга на север, ее протяженность 1,5 км, ширина улицы в красных линиях 35 метров, ширина проезжей части 7 м, покрытие асфальтовое, площадь покрытия 1,04 га. По ул.Шоссейной проходит автодорога, соединяющая д.Ирек на севере с участком автотрассы федерального значения М5 «Урал» (Самара – Уфа), на юге с районным центром, поселком городского типа Чишмы.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 3 м, общая протяженность 2,6 км, площадь 1,42 га.

Дороги в промышленной зоне располагаются за границами населенного пункта и в балансе использования территорий не учтены.

Деревня Леонидовка.

Общая протяженность существующих улиц и дорог деревни Леонидовка составляет 1,9 км.

Главная улица, на которой разместились объекты культурно-бытового обслуживания деревни – ул. Речная – проходит в направлении с запада на восток вдоль реки Уза. Улица не имеет твердого покрытия, ее протяженность 0,92 км, ширина проезжей части 3,5 м, площадь 0,32 га.

Второстепенная улица в жилой застройке, ул.Дачная, не имеет твердого покрытия, ширина проезжей части улицы 3,5 м, общая протяженность 0,19 км, площадь 0,07 га.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 3 м, общая протяженность 0,79 км, площадь 0,24 га.

Дороги в промышленной зоне располагаются за границами населенного пункта и в балансе использования территорий не учтены.

Проектное предложение

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния застройки и улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц.

Показатели улично-дорожной сети с.Арсланово

| № | Наименование | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущ. положение | I очередь строительства | На расчетный срок | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | км/га | 3,00 / 2,09 | - | - | 3,00 / 2,09 |
| 2 | Второстепенные улицы | км/га | 5,50 / 2,70 | 3,08 / 1,85 | 2,52 / 1,29 | 11,10 / 5,84 |
| 3 | Проезды | км/га | 2,90 / 0,90 | - | 1,90 / 1,14 | 4,80 / 2,04 |
|  | ИТОГО: | км/га | 11,40 / 5,69 | 3,08 / 1,85 | 4,42 / 2,43 | 18,90 / 9,97 |
| 4 | Пешеходные дорожки | км/га | - | 17,00 / 1,28 | 13,1 / 1,97 | 30,1 / 3,25 |

Показатели улично-дорожной сети д.Новая

| № | Наименование | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущ. положение | I очередь строительства | На расчетный срок | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | км/га | 1,72 / 1,03 | - | - | 1,72 / 1,03 |
| 2 | Второстепенные улицы | км/га | 3,55 / 1,82 | 1,77 / 1,06 | 1,38 / 0,83 | 6,70 / 3,71 |
| 3 | Проезды | км/га | 6,60 / 2,58 | 1,50 / 0,90 | - | 8,10 / 3,48 |
|  | ИТОГО: | км/га | 11,87 / 5,43 | 3,27 / 1,96 | 1,38 / 0,83 | 16,52 / 8,22 |
| 4 | Пешеходные дорожки | км/га | - | 10,54 / 1,58 | 7,80 / 1,17 | 18,34 / 2,75 |

Показатели улично-дорожной сети с.Аминево

| № | Наименование | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущ. положение | I очередь строительства | На расчетный срок | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | км/га | 4,30 / 2,00 | - | - | 4,30 / 2,00 |
| 2 | Второстепенные улицы | км/га | 2,80 / 1,36 | 1,98 / 1,17 | 2,22 / 1,33 | 7,00 / 3,86 |
| 3 | Проезды | км/га | 2,10 / 0,62 | - | 0,66 / 0,40 | 2,76 / 1,02 |
|  | ИТОГО: | км/га | 9,20 / 3,98 | 1,98 / 1,17 | 2,88 / 1,73 | 14,06 / 6,88 |
| 4 | Пешеходные дорожки | км/га | - | 14,20 / 6,39 | 9,06 / 1,36 | 23,26 / 7,75 |

Показатели улично-дорожной сети д.Ирек

| № | Наименование | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущ. положение | I очередь строительства | На расчетный срок | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | км/га | 1,50 / 1,04 | - | - | 1,50 / 1,04 |
| 2 | Второстепенные улицы | км/га | - | 0,80 / 0,48 | 1,70 / 1,02 | 2,50 / 1,50 |
| 3 | Проезды | км/га | 2,60 / 1,42 | - | - | 2,60 / 1,42 |
|  | ИТОГО: | км/га | 4,10 / 2,46 | 0,80 / 0,48 | 1,70 / 1,02 | 6,60 / 3,96 |
| 4 | Пешеходные дорожки | км/га | - | 3,00 / 0,45 | 5,00 / 0,75 | 8,00 / 1,20 |

Показатели улично-дорожной сети д.Леонидовка

| № | Наименование | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущ. положение | I очередь строительства | На расчетный срок | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | км/га | 0,92 / 0,32 | - | - | 0,92 / 0,32 |
| 2 | Второстепенные улицы | км/га | 0,19 / 0,07 | - | - | 0,19 / 0,07 |
| 3 | Проезды | км/га | 0,79 / 0,24 | - | - | 0,79 / 0,24 |
|  | ИТОГО: | км/га | 1,90 / 0,63 | - | - | 1,90 / 0,63 |
| 4 | Пешеходные дорожки | км/га | - | - | 2,22 / 0,33 | 2,22 / 0,33 |

В связи с развитием населенных пунктов уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети с целью обеспечения удобных связей между планировочной структурой существующих улиц и дорог, общественным центром и прилегающими жилыми кварталами.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме:

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м;

- проезды в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м;

- тротуары шириной 1,5м.

Дороги в промышленной зоне располагаются за границами населенного пункта и в балансе использования территорий не учтены.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

Транспортная обеспеченность территории характеризуется показателем плотности транспортной сети (П) и определяется отношением протяженности улиц и дорог (L, м) к площади территории (S, км2):

П = L / S

С.Арсланово:

Существующая плотность транспортной сети:

6,63 = 11,40 км / 1,72 км2

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

8,0 = 18,90 км / 2,36 км2

д.Новая:

Существующая плотность транспортной сети:

7,28 = 11,87 км / 1,63 км2

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

7,44 = 16,52 км / 2,22 км2

С.Аминево:

Существующая плотность транспортной сети:

5,9 = 9,20 км / 1,56 км2

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

6,0 = 14,06 км / 2,34 км2

д.Ирек:

Существующая плотность транспортной сети:

15,19 = 4,10 км / 0,27 км2

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

15,0 = 6,60 км / 0,44 км2

д.Леонидовка:

Существующая плотность транспортной сети:

5,28 = 1,90 км / 0,36 км2

Итого по сельскому поселению Арслановский сельсовет:

Существующая плотность транспортной сети:

6,94 = 38,47 км / 5,54 км2

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

7,51 = 57,98 км / 7,72 км2

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

АЗС, АГЗС расположены в пгт Чишмы. Техническое обслуживание легковых автомобилей производится на станции техобслуживания в пгт Чишмы.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Арслановский сельсовет в 2012 году составляет 106 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на 1 очередь 250 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

На 1 очередь: 2300 х 250 / 1000 = 575 автомобилей,

На расчетный срок: 2749 х 350 / 1000 = 962 автомобиля.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

4.4. Объекты придорожного сервиса

В настоящее время на территории сельского поселения объекты придорожного сервиса отсутствуют. На расчетный срок проектом предусматриваются территории под объекты придорожного сервиса:

- в 1,6 км южнее от границы д.Леонидовка;

- в 1,0 км южнее от границы с.Аминево;

- в 500 метрах юго-западнее от границы д.Новая и в 1,0 км юго-западнее от границы д.Новая;

- в 600 метрах юго-восточне от границы с.Арсланово и в 1,0 км юго восточнее от границы с.Арсланово.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

По  данным  проекта  республиканской  целевой  программы  «Обеспечение населения  Республики  Башкортостан  питьевой  водой»  по  водным  ресурсам Чишминский  район  относится  к надежно  обеспеченным  по  подземным  источникам воды. По  бактериологическим  и  химическим  показателям  питьевой  воды  район относится  к  благополучным. В сельском поселении Арслановский сельсовет подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Село Арсланово. Централизованное водоснабжение села осуществляется подземными водами из эксплуатационных скважин №4461, №б/н, пробуренных в 1979г., 1982г. на северной окраине села. Глубина скважин - 70 м. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Количество потребляемой воды в год - 10 тыс.м3.

Деревня Новая. Централизованное водоснабжение деревни осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №2792, пробуренной в 1972г. на северной окраине села. Глубина скважины - 65 м. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода  до водозаборных колонок. Количество потребляемой воды в год – 5 тыс.м3.

Село Аминево. Централизованное водоснабжение села осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №3227, пробуренной в 1974г. на северной окраине села. Глубина скважины - 65 м. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода  до водозаборных колонок. Количество потребляемой воды в год – 5 тыс.м3.

Деревня Ирек. Централизованное водоснабжение деревни осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №5652, пробуренной в 1986г. в юго-западной части деревни. Глубина скважины - 110 м. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода  до водозаборных колонок. Количество потребляемой воды в год – 5 тыс.м3.

Деревня Леонидовка. Централизованное водоснабжение деревни осуществляется за счет одиночных скважин.

Проектные предложения.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Арслановский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2685 чел.= 429,6 м3/сут., в т.ч.:

с.Арсланово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 905 чел.= 144,8 м3/сут.;

д.Новая - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 684 чел.= 109,4 м3/сут.;

с.Аминево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 867 чел.= 138,7 м3/сут.;

д.Ирек - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 189 чел.= 30,2 м3/сут.;

д.Леонидовка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 40 чел.= 6,4 м3/сут.;

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Схема и система водоснабжения

Во  всех  населенных  пунктах  предусматривается  организация  централизованных систем водоснабжения для хозяйственных, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам. Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления. В каждой системе в целях бесперебойного водоснабжения намечается не менее двух водозаборных скважин, одна  из которых резервная. Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети должна осуществляться по двум водоводам.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

4. Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение жилой зоны с общественно-бытовыми зданиями будет выполнено на следующей стадии проектирования.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема. Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

Канализация

Существующее положение

Канализация жилой застройки усадебного типа – местные выгреба, надворные туалеты.

Проектные решения

На 1 очередь и расчетный срок строительства в сельском поселении Арслановский сельсовет проектом предусматривается устройство централизованных систем канализации для крупных населенных пунктов с количеством жителей более 500 человек: с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево. Централизованная система канализации предусматривается для жилой застройки и общественных зданий. Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод предлагается система самотечной канализации.

Д.Ирек и д.Леонидовка оборудуются  водонепроницаемыми  выгребами.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85 принимается равным водопотреблению и с учетом 5% безвозвратных потерь составит 408,1 м3/сут., в т.ч.:

с.Арсланово - 137,6 м3/сут.;

д.Новая - 104,0 м3/сут.;

с.Аминево - 131,8 м3/сут.;

д.Ирек - 28,7 м3/сут.;

д.Леонидовка - 6,1 м3/сут.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение д.Новая, с.Аминево, д.Леонидовка осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции 110/35/10кв «Аминевская», электроснабжение с.Арсланово – от ПС 35/10 кВ «Уразбахты», электроснабжение д.Ирек – от РП 35/10 кВ «Чишмы-Р», передача электроэнергии производится по ВЛ-10кВ, 6кВ. На территории сельского поселения расположено 12 комплектных трансформаторных подстанций.

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

2) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,4 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах. Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций и осуществить строительство новых трансформаторных подстанций требуемой мощности в с.Аминево и д.Ирек. на проектируемых участках жилой застройки. Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовому проекту. Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь»: с.Арсланово - емкостью 140 номеров, д.Новая - емкостью 67 номеров, с.Аминево - емкостью 62 номеров. АТС размещаются в отдельно-стоящих сооружениях, линии связи подземные. Телефоны установлены во всех общественных, производственных зданиях и частично в жилых домах.

Проектное решение

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонизации жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов. Услуги безпроводной связи предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Для приема телепередач предлагается установка индивидуальных антенн спутникового телевидения на крышах жилых домов. Населенные пункты сельского поселения Арслановский сельсовет находятся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра районного центра поселка городского типа Чишмы.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Административные и общественные здания сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан обеспечиваются теплом от отдельно-стоящих котельных. Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового строительства сельского поселения Арслановский сельсовет предусмотрено от отдельно стоящих газовых котельных.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки на расчетный срок  строительства предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

5.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Ирек осуществляется природным газом от АГРС «Арсланово», АГРС Чишмы по подземному газопроводу высокого давления 0,6 МПа. Газоснабжение жилых домов и котельных производится по подземным сетям газопровода низкого давления после понижения давления в ГРП (ШРП).

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Проектное решение

Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться населением д.Леонидовка с небольшой газоемкостью.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет.

Для понижения входного давления газа до заданного уровня (0,005 МПа) предусмотрена установка ШРП в с.Аминево на проектируемых участках жилой застройки согласно принципиальной схеме газоснабжения с.Аминево, предоставленной «Центргаз» ОАО «Газ-Сервис».

Расчеты расхода газа перспективного потребления, производительность  ШРП и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей с учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию, полученные данные сопоставляют с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Территории с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Леонидовка имеют пересеченный рельеф и осложнены оврагами и балками. Уклон поверхности колеблется в пределах 2-5%.

Рельеф на территории, выделенной под развитие д.Ирек, ровный без резких перепадов высот.

В соответствие с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р.Уза, защита откосов береговой полосы, оврагов и балок от ветровой и водной эрозии.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, сокращать объем земляных работ.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005-0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005-0,05).  Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, 0,005-0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц для организации стоков дождевых вод с жилых территорий.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р.Уза предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков.

На 1 очередь и расчетный срок строительства в сельском поселении Арслановский сельсовет проектом предусматривается устройство централизованных систем канализации с очистными сооружениями для крупных населенных пунктов с количеством жителей более 500 человек: с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево.

Проектируемые очистные сооружения размещены:

- в восточном направлении за границами с.Арсланово;

- в юго-восточном направлении за границами с.Аминево (для с.Аминево и д.Новая).

Бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод заводского изготовления, производительность очистных сооружений и их типы будут определены на следующей стадии проектирования.

Ориентировочная производительность очистных сооружений составит:

с.Арсланово - 191,2 м3/сут.;

с.Аминево - 278,1 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Приемником очищенных сточных вод является река Уза.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Для  приема  жидких  отходов  от  неканализуемой  части  населения  предусматриваются  сливные  станции,  располагаемые  на  площадках  очистных  сооружений канализации. Зоны санитарного разрыва от сливной станции до жилой застройки должны составлять не менее 300 м.

На территории населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод выполняется на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристиках водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива территории на рабочей стадии проектирования.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование. Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения.

6.2. Охрана воздушного бассейна

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- организация санитарно-защитных зон от промышленно-комунальных объектов, их благоустройство и озеленение;

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленение улиц.

Мероприятия по снижению загрязнения от транспорта:

1. Развитие сети АГЗС на территории Чишминского района.

2. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.

3. Повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств.

4. Соблюдение и озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог.

5. Создание и восстановление придорожных лесных полос.

Примерные сроки выполнения мероприятий для снижения воздействия на атмосферный воздух – до 2020г.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории сельского поселения Арслановский сельсовет приведены в таблице 5.

Таблица 5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные

и береговые полосы водных объектов

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уза | 47 | 100 | 50 | 20 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием, укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов. Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать регулирование стока ливневых и талых  вод, создание водоустойчивой  поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги. В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть озеленены.

Мероприятия по охране зеленых насаждений:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, коммунальных и прочих отходов.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо  провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль участков существующих автомобильных магистралей межмуниципального и местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод (групповые и одиночные водозаборы питьевых вод).

2. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству и озеленению

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги).

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

6.8. Защита от электромагнитного излучения

Источниками   электромагнитного   излучения   в   сельском поселении   являются   существующие  высоковольтные  воздушные  линии  электропередач 10кВ. В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс  ВЛ -10 м  по  обе  стороны  от  проекций  крайних  фазных  проводов  в  направлении, перпендикулярном ВЛ.

6.9. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Основные мероприятия по совершенствованию систем управления с ТКО включены в Государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых коммунальных отходов;

- сбор  и  удаление  жидких  отбросов  (нечистот  и  помоев)  из  зданий,  не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

Сбор и удаление ТКО в Чишминском районе осуществляется спецавто-хозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы,  образующиеся  при  строительстве,  ремонте,  реконструкции  жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных  организаций  на  специально  выделенные  участки.  Некоторые виды  строительных  отходов  можно  использовать  для  засыпки  оврагов  в  качестве инертного материала.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз коммунальных отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласо вывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

На период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Чишминский район будет производится на существующем полигоне ТКО ГУП «Табигат», расположенном на расстоянии 2 км юго-восточнее д.Караякупово и в 1,2 км севернее д.Бабиково. Полигон эксплуатирует ГУП «Табигат».

Также предусматривается размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья.

Рекультивация закрытых свалок и полигонов ТКО – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Последний слой отходов перед закрытием свалки засыпается слоем грунта. Рекультивация проводится по окончании процесса  упрочнения  свалочного  грунта,  достижения  им  постоянного устойчивого состояния. Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель (согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТКО»).

В настоящее время на полигоне твердых коммунальных отходов производится сортировка вторичных материалов (картона, бумаги, полиэтилена, пластиковых и алюминиевых бутылок), которые прессуются в брикеты и направляются на дальнейшую переработку на специализированные предприятия г.Уфы. Такие отходы производства, как покрышки отработанные, лом черных металлов, отходы полиэтилена, отходы бумаги и картона незагрязненные передаются предприятиями на переработку специализированным организациям. Заготовку  лома  черных  и  цветных  металлов  осуществляет  Чишминский участок ОАО «Башвтормет».

Мероприятия по улучшению  санитарно-эпидемиологических условий территории муниципального образования сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 2,300 | 190 | 0,437 | 2,749 | 190 | 0,522 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 38,94 га | 5 | 1,947 | 44,94 га | 5 | 2,247 |
| ИТОГО: |  |  | 2,384 |  |  | 2,757 |

Морфологический состав ТКО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 2,749 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,68725 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 1,04462 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,02749 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,05498 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,13745 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,05498 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,10996 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,05498 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,05498 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,05498 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,05498 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,2749 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,13745 |
| Итого | 100 | 2,749 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет 0,138 тыс.тонн в год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТКО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 2,749 тыс.тонн в год х 0,03 га = 0,08 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2032г.) составит 0,08 га в год х 20 лет =1,6 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

0,138 тыс.тонн в год = 138 000 кг

138 000 кг: 180 кг/м3 = 0,767 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

На расчетный срок количество мусора составит:

2,749 тыс.тонн в год = 2 749 000 кг

2 749 000 кг : 200 кг/м3 = 13,745 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТКО.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| Сельское поселение Арслановский сельсовет | 2749 | 13745 | 13018 | 767 | 178 | 3,68 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 196 | 4 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 13018 м3/год х 3 сут. х 1,25 / 365 х 0,75 м3 = 178,33 шт.

С учетом К2:   178,33 шт х 1,1 = 196 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 767 м3/год х 7 сут. х 1,25 / 365 х 5м3 = 3,68 шт.

С учетом К2:   3,68 шт х 1,1 = 4 шт.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 26 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1,4 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2,8 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 22,5 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 13745 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 2 |

Согласно полученному результату требуется 2 машины марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 3 рейса двух единиц мусоровозного транспорта в день.

Глава 7. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения

# 7.1. Существующее положение

Ближайшая пожарная часть №95, находящаяся в подчинении гарнизона пожарной охраны ГУ«16 ОФПС по РБ», расположена в районном центре пгт.Чишмы, по адресу ул.Ленина, 52б

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 112.  ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС.

Нормативному времени пребывания по техническому регламенту (20 мин – для сельской местности) согласно Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011) соответствуют все населенные пункты Арслановского сельсовета.

Силы и средства, привлекаемые для тушения природных пожаров

| № п/п | Подразделение, место дислокации | Техническое состояние здания | Техника в боевом расчете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ №95 ГУ«16 ОФПС по РБ», пгт.Чишмы | хорошее | укомплектована |
| 2 | Подразделение с.Уразбахты СП Алкинский сельсовет | Бокс, удовлетворительно | АЦ-40 (131) 1995г.в. |
| 3 | Подразделение с.Дмитриевка СП Дмитриевский сельсовет | Бокс, удовлетворительно | АЦ-40 (131) 1971г.в. |
| 4 | Организации сельского поселения | 110 чел. | Автотрансп. 53 ед. |

Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо.

При выезде сил и средств пожарной охраны на пожары, происшедшие в гарнизоне или в соседних районах, начальники гарнизонов обеспечивают введение в боевой расчет резервной техники с привлечением личного состава, свободного от несения службы.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Согласно ст. 9 ФЗ № 100 «О добровольной пожарной охране» от 6.05.2011г.:

1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение службы (дежурство) в составе гарнизона пожарной охраны и привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда осуществляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) общественного объединения пожарной охраны.

В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины).

# Задачи добровольной пожарной охраны

Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:

1) осуществление профилактики пожаров;

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

# Критически важные и потенциально опасные объекты:

Критически важные объекты - объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления экономикой района, или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (или разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени;

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;

Основные потенциально опасные объекты с угрозой  возникновения ЧС распределены на следующие классы:

1. Радиационно опасные объекты;

2. Химически опасные объекты;

3. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные объекты;

4. Опасные транспортные средства;

5. Опасные технические сооружения.

Потенциально опасные пожаровзрывоопасные объекты на территории сельского поселения Арслановский сельсовет:

- Ново-Узынбашевское месторождение нефти и попутного газа;

- магистральный газопровод на северо-восточной окраине д.Ирек;

- АГРС «Арсланово»;

- распределительная трансформаторная подстанция 110/35/10кв «Аминевская»;

- ГРП в с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Ирек;

- автотранспортное предприятие ООО «Дорожник» в с.Арсланово.

Планировка территории сельского поселения Арслановский сельсовет осуществляется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

К зданиям и сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

# Противопожарное водоснабжение:

На территории поселения источниками наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения являются наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам необходимо предусмотреть возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02 - 84*(см Гл. 3, п.3.1. Водоснабжение).

Количество существующих водозаборных колонок в сельсовете – 25 шт.

Противопожарные водоемы на территории района имеются (р.Уза).

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

    - Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

    - Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

    - Устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

    - Применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

    - Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

    - Применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

    - Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

    - Устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

    - Применение первичных средств пожаротушения;

    - Применение автоматических установок пожаротушения;

    - Организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности  специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

# 7.2. Пожарная безопасность

# При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования по организации безопасности жизнеобеспечения  населения,  пожарной  безопасности,  изложенные  в  нормах проектирования  Российской  Федерации,  согласно  Федеральному  закону  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г №68-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2009 года).

Основные задачи пожарной безопасности:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Классификация зданий по степеням огнестойкости, классам конструк-тивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями принимается в соответствии с требованиями противопожарных норм:

- СниП  21-01-97*  -  для  зданий  и  сооружений,  проектируемых  по  нор-

мам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СниП 21-01-97*;

- СниП  2.01.02-85*  - для зданий и сооружений, проектируемых по нор-

мам и правилам, основанным на положениях СниП 2.01.02-85*;

- в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 января 2010 года);

- согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на предотвращение  пожара,  обеспечение  безопасности людей и защиту имущества при пожаре.

Каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс      организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие  деятельности  добровольных  пожарных,  привлечение  населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

7.3. Мероприятия по защите территории сельского поселения от стихийных бедствий природного характера

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» принят 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с ред. От 29.12.2010)

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

# Опасные геологические явления и процессы

Опасные геологические явления – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, вулканическое извержение, обвалы, оползни).

Территория сельского поселения Арслановский сельсовет не относится к сейсмически опасным и  к лавиноопасным районам, отсутствуют площади, пораженные поверхностным проявлением карста.

# Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление, сель).

На территории Чишминского района возможными проявлениями стихийных бедствий природного характера являются опасные гидрологические явления и процессы (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление) на крупных реках Дема, Уршак, их притоках, построенных на них прудах сельскохозяйственного назначения.

Для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления и возможного катастрофического затопления.

# Лесные пожары

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем (см Гл. 4, п.4.4. Охрана и защита лесов.)

Согласно Республиканской целевой программы "Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2015 годы", утвержденой постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011 г. № 219, целью Программы является повышение эффективности охраны лесного фонда от пожаров путем осуществления комплекса организационно-технических мер и совершенствования экономической базы лесного хозяйства:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами.

# Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающие воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, вихрь, ураган, смерч, шквал, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, пыльная буря, засуха, природные пожары).

Основные мероприятия по защите территории населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет от стихийных бедствий природного характера:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий природного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- снабжение и своевременное оказание медицинской помощи населению;

- применение объемно-планировочных, инженерных решений и средств, обеспечивающих защиту населения.

7.4. Мероприятия по защите территории сельского поселения от стихийных бедствий техногенного характера.

Наиболее важнейшими проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на трассах магистрального газопровода и газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов.

На  территории  сельского поселения наиболее  возможными  проявлениями  стихийных бедствий   техногенного   характера   являются   аварии   на   основных   производственных предприятиях, на трассах нефтепродуктопроводов, газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов, потенциально опасными участками являются переходы продуктопроводов через водные объекты, пересечения с основными автотранспортными магистралями.

Перечень основных опасных объектов на территории сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район:

- Ново-Узынбашевское месторождение нефти и попутного газа;

- магистральный газопровод на северо-восточной окраине д.Ирек;

- АГРС «Арсланово»;

- распределительная трансформаторная подстанция 110/35/10кв «Аминевская»;

- ГРП в с.Арсланово, д.Новая, с.Аминево, д.Ирек;

- автотранспортное предприятие ООО «Дорожник» в с.Арсланово.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности определение их границ, локализации и ликвидации последствий;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов, и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

Глава 8. Баланс территории и технико-экономические показатели

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории населенных пунктов сельского поселения Арслановский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- переводом земельного участка площадью 89,5 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов;

- переводом 2-х земельных участков  - первого (площадью 0,95 га) и второго (площадью 14,1 га) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта.. ;

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением земельобщественно-деловой зоны (общего пользования);

- увеличением площади улично-дорожной сети со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состоя-ние | I очередь стр-ва, с уч. сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |
|  | Территория в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 638,91 | 767,21 | 833,77 |
|  | Жилая застройка (индивидуальная): | га | 345,99 | 419,75 | 472,49 |
|  | Земли общественно-деловой зоны (общего пользования), в том числе: | га | 126,73 | 181,19 | 216,92 |
|  | - объекты социальной инфраструктуры, делового и финансового назначения | га | 8,84 | 9,42 | 12,06 |
|  | - зеленые насаждения | га | 99,70 | 148,12 | 172,57 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 18,19 | 23,65 | 29,66 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | - | - | 2,63 |
|  | Производственно-коммунальная зона | га | 0,29 | 0,35 | 0,35 |
|  | Земли специального назначения, в том числе: | га | 81,48 | 81,48 | 83,42 |
|  | - кладбища | га | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
|  | - водная поверхность | га | 5,03 | 5,03 | 5,42 |
|  | - водоохранные зоны | га | 61,55 | 61,55 | 63,10 |
|  | Прочие земли | га | 84,42 | 84,44 | 60,59 |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1749 | 2300 | 2749 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | 9 % | 151 | 207 | 247 |
|  | - в трудоспособном возрасте | 59 % | 1039 | 1357 | 1622 |
|  | - старше трудоспособного возраста | 32 % | 559 | 736 | 880 |
|  | Численность занятого населения | 59 % | 1039 | 1357 | 1622 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 46,70 | 58,88 | 80,55 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка): | тыс.м2 | - | 14,11 | 28,08 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 26,7 | 25,6 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | 96 | 97 | 98 |
|  | -канализацией | % | - | 97 | 98 |
|  | -газовыми плитами | % | 100 | 100 | 100 |
|  | -отоплением | % | инд. АОГВ | инд. АОГВ | инд. АОГВ |
|  | -горячей водой | % |  |  |  |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 680 | 480 | 480 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | мест | 15 | 90 | 90 |
|  | Учреждения здравоохранения (ФАП) | объект | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 11,40 | 47,60 | 57,98 |
|  | Площадь покрытия | га | 5,69 | 23,65 | 29,66 |
|  | Плотность транспортной сети | км/км2 | 6,94 | 7,0 | 7,5 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 106 | 575 | 940 |
|  | Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | - | 250 | 350 |
| 6. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | - | 47,60 | 57,98 |
| 7. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/ год | 1,242 | 2,384 | 2,757 |
|  | Полигон ТКО | га | - | 0,7 | 1,6 |

Сведения о распределении земельного фонда по сельскому поселению

| Категория земель | Площадь, га (сущ.положение 2012 г.) | Площадь, га (расчетный срок 2032г.) |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 10125,80 | 9928,90 9927,95 9913,85 |
| Земли населенных пунктов | 638,91 | 833,77 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 175,29 | 177,33 178,28 192,38 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 3112,40 | 3112,40 |
| Земли водного фонда | 62,60 | 62,60 |
| Земли запаса |  |  |
| ИТОГО по сельсовету | 14115,00 | 14115,00 |

Сведения о землях, которые планируется перевести в иную категорию

| № | Название н.п. | Увеличение площади, га | Перечень земельных участков, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Кадастровая стоимость, руб/м2 | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Арсланово | 35,58 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:031203:12 - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:52:031201:20 | 4,26 3,54 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 2 | д.Новая | 62,88 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:030607:9 - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:031002:36 - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:030902:211 - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:52:000000:690 | 3,54 3,54 4,40 3,54 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 3 | с.Аминево | 78,45 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:030305:15 - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:030305:15 | 4,40 4,26 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 4 | д.Ирек | 17,95 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:000000:7581 | 4,40 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 5 | Сельское поселение Арслановский сельсовет | 0,04 | - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:52:030308:50* | 4,40 | проектируемая мусороперегрузочная станция |
| 6 | Сельское поселение Арслановский сельсовет | 1,00 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:031003:38 | 4,26 | проектируемые очистные сооружения |
| 7 | Сельское поселение Арслановский сельсовет | 1,00 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:52:031203:14 | 3,54 | проектируемые очистные сооружения |
| 8** | Сельское поселение Арсланов ский сельсовет (ООО «Ричман-Агро») | 0,9528 | - земли сельскохозяйственного назначения, участок с кадастровым номером 02:52:031205:34 | 4,26 | Земли промышленности |
| 9*** | Сельское поселение Арслановский сельсовет | 14,10 | - земли сельскохозяйственного назначения, участок с кадастровым номером 02:52:031211:5 | 5,12 | Земли промышленности (объект придорожного сервиса) |
|  | Итого: | 196,90 211,0 |  |  |  |

* согласно письму №237 от 23.12.2015г. Администрации сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район испрашиваемый земельный участок расположен на деградированных землях, выведен из севооборота, целесообразность размещения согласована комиссией.

** согласно Постановлению  № 65 от 26 июля 2017 г. Администрации сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан земельный  участок, принадлежащий компании ООО «Ричман-Агро» с кадастровым номером 02:52:031205:34 общей площадью 9528 кв.м подготовлен к переводу из категории «земель сельскохозяйственного назначения»  в категорию  «земель промышленности, энергетики, транспорта…»

*** согласно Постановлению  № 71 от 28 августа 2017 г. Администрации сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан земельный  участок, принадлежащий компании гр. Набиуллин Р.Р. с кадастровым номером 02:52:031211:5 общей площадью 141031 кв.м подготовлен к переводу из категории «земель сельскохозяйственного назначения»  в категорию  «земель промышленности, энергетики, транспорта…» с разрешенным видом использования «под размещение объекта придорожного сервиса».